Содержание	                  Страница

Алмазные шлифовальные чашки 			1 - 2

Алмазные режущие диски с замкнутой кромкой для угловых шлифовальных машин	            3 - 4

Алмазные режущие диски для гранита с фланцем для угловых шлифовальных машин	5

Алмазный режущий диск StarDust				6 – 7

Алмазные режущие диски для бетона				8 – 11

Алмазный режущий диск LSP3				12

Алмазный режущий диск LCA65				13

Алмазный режущий диск для ручных пил				14

Алмазные режущие диски для асфальта				15 – 17

Алмазные режущие диски для камнерезных машин				18 – 20

Алмазные отрезные диски для ручных резчиков и алмазные колеца	                       21

Алмазные режущие диски для профессиональных пользователей			22 - 26

Диски для гранита для камнеобрабатывающей промышленности			27 - 29

Угловая скорость			30

Переходные кольца			31

Оборудование для шлифовки и полировки			32 – 35

Алмазные коронки для сухого сверления			36 – 37

Алмазные коронки для мокрого сверления, разъем 1 1/4"			38 – 40

Алмазные коронки для мокрого сверления, разъем R1/2"			41 – 42

Алмазные коронки для мокрого сверления, разъем с тремя отверстиями		           43 45

Винтовые коронки				46

Сегменты, кольцевые сегменты для коронок			47 – 48

Принадлежности к коронкам			49 - 50

Алмазный канат и принадлежности к нему		 	51

|  | Шлифовка бетона |
| --- | --- |
| DS 21/22 | Стандартная алмазная шлифовальная чашка |
|  | Универсальная для бетона ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # DS 21 Алмазная шлифовальная чашка однорядная 105 22,2 30 4,5 8,0 8 DS21105 125 22,2 30 4,5 7,0 10 DS21125 DS 22 Алмазная шлифовальная чашка двухрядная 105 22,2 30 4,5 8,0 16 DS22105 125 22,2 32 4,5 7,0 20 DS22125 180 22,2 35 4,5 7,0 24 DS22180 |
| DS 41 | Алмазная шлифовальная чашка для бетона Premium (однорядная) |
|  | Шлифовка основ средней твердости, бетона и стандартных строительных материалов ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 105 22,2 30,0 4,5 8,0 8 0497 341 0105 125 22,2 30,0 4,5 7,0 10 0497 341 0125 180 22,2 35,0 4,5 7,0 12 0497 341 0180 |
| DS 42 | Алмазная шлифовальная чашка для бетона Premium (двухрядная) |
|  | Шлифовка основ средней твердости, бетона и стандартных строительных материалов ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 105 22,2 30,0 4,5 8,0 16 0497 342 0105 125 22,2 32,0 4,5 7,0 20 0497 342 0125 125 M14 32,0 4,5 7,0 20 0497 442 0125 180 22,2 35 4,5 7,0 24 0497 342 0180 |

|  | Фрезеровка и шлифовка бетона |
| --- | --- |
| DS 31 | Алмазная шлифовальная чашка TURBO для грубой обработки |
|  | Для натурального и искусственного камня, гранита и твердых основ 0 Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 100 22,2 10,0 20,0 0497 331 0100 |
| DS 32 | Алмазная шлифовальная чашка TURBO средний |
|  | Для натурального и искусственного камня, гранита и твердых основ ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 100 22,2 5,0 20,0 0497 332 0100 |
| DS 35 | Алмазная шлифовальная чашка TURBO – бетон и твердый камень |
|  | Возможно применение с системой удаления пыли Для натурального и искусственного камня, гранита и твердых основ ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 125 22,2 5,0 12,0 0497 335 0125 150 22,2 5,0 11,0 0497 335 0150 180 22,2 5,0 14,0 0497 335 0180 |
| DF 70 | Алмазная фреза - стандарт |
|  | Для каменной кладки и штукатурки ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 125 22,2 32,0 6,4 6,4 10 0296 367 6125 |

| Для сухой резки | Для плитки – камня – керамики – гранита – натурального и искусственного камня |
| --- | --- |
| UG 20 | Чистое лезвие благодаря закрытому режущему краю – изготовлен по технологии спекания |
|  | Плитка, керамика, камень, тонкий гранит, мрамор ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # . 115 22,2 1,6 5,0 0497 359 0115 125 22,2 1,6 5,0 0497 359 0125 150 22,2 1,6 5,0 0497 359 0150 180 22,2 2,0 5,0 0497 359 0180 230 22,2 2,0 5,0 0497 359 0230 |
| SG 10 | Алмазный режущий диск Turbo с Закнутой кромкой – технология спекания |
|  | Очень тонкий, очень удобный в использовании режущий диск, обеспечивающий чистоту режущего края. Стабильное ведение благодаря усиленной основе в зоне фланца. Turbo. Для плитки, керамики, гранита, камня ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 115 22,2 1,3 8,5 SG10115 125 22,2 1,3 8,5 SG10125 230 22,2 1,3 8,5 SG10230 |
| SG 15 | Закрытый режущий край – технология спекания |
|  | Плитка, керамика ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 125 22,2 1,3 7,0 SG15125 |
| DG 10 | Закрытый режущий край – технология спекания |
|  | Плитка, керамика ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 115 22,2 1,6 5 DG10115 125 22,2 1,6 5,0 DG10125 |

|  | Для сухой резки |
| --- | --- |
|  | Для плитки – камня – керамики – гранита – натурального и искусственного камня |
| SF 20 | Качество Premium – изготовлен по технологии спекания |
|  | Плитка, керамика, камень, тонкий гранит, мрамор, оптимальное использование на машинах для резки плитки и камня ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # |
| UG 50 | Закрытый режущий край, волнистая основа – изготовлен по технологии спекания |
|  | Стандартные строительные материалы, бетон, армированный бетон, кирпич, бетон с обнаженным заполнителем, клинкер, камень, порфир ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 115 22,2 2,2 9,0 0296 363 0115 0296 363 0125 0296 363 0180 0296 363 0230 125 22,2 2,2 9,0 180 22,2 2,5 9,0 230 22,2 3,0 9,0 |
| MT 20 | Мрамор, натуральный и искусственный камень – гальванизированный |
|  | ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # |
|  | 125 22,2 2,8 MT20 125 230 22,2 3,1 MT20 230 |

| Для сухой резки |
| --- |
|  | Всококачественный алмазный режущий диск для профессионального распила самых твердых сортов гранита |
| LGB 30 | Алмазный режущий диск Premium – лазер |
|  | Профессиональный распил самых твердых сортов гранита Turbo-сегменты 10 мм ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 125 22,2 31 2,4 10 10 LGB30125 180 22,2 33 2,4 10 14 LGB30180 230 22,2 38 2,8 10 16 LGB30230 |
| LGB 30 | Алмазный режущий диск Premium с фланцем – лазер |
|  | Профессиональный распил самых твердых сортов гранита Turbo-сегменты 10 мм ( Фланец Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) Д Ш В # 125 M14-044/TK32x4 31 2,4 10 10 LGB30126 230 M14-075/TK64x6 38 2,8 10 16 LGB30231 |
| Алюминиевый фланец | Алюминиевый прямой фланец для алмазных режущих дисков д. 230 мм |
|  | Тип Штуцер Номер для заказа Фланец 0 80 мм M 14 64 (6 x M5) 0296 000 0113 Фланец 0 98 мм 22,2 84 (8 x M5) 0296 000 0115 Фланец 0 49 мм M 14 37 (4xM5) 0296 000 0118 Винт с шестигранным шлицем M5 0296 000 0114 |

|  | Для сухой резки |
| --- | --- |
|  | Техническая инновация компании ГЕЛЬЦ: использование двойного количества алмазов. Это делает возможным распил любых материалов. |
| Stardust | Универсальный |
|  | Специальный универсальный режущий диск для бетона, стали, камня, литья, ПВХ и дерева ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 115 22,2 2,4 0396 802 0115 125 22,2 2,4 0396 802 0125 230 22,2 2,4 0396 802 0230 |
| Stardust | Универсальный |
|  | Специальный универсальный режущий диск для бетона, стали, камня, литься, ПВХ и дерева ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа Order (мм) (мм) Д Ш В # No. 300 20,0 3,1 3,0 0396 802 0300 350 20,0 3,1 3,0 0396 802 0350 350 25,4 3,1 3,0 0396 802 0351 400 20,0 3,3 3,0 0396 802 0400 400 25,4 3,3 3,0 0396 802 0401 |

| Для сухой резки |  |
| --- | --- |
|  | Техническая инновация компании ГЕЛЬЦ: использование двойного количества алмазов. Это делает возможным распил любых материалов. |
| Stardust | Сталь |
|  | Специальный режущий диск для стали ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 230 22,2 3,7 3,0 0497 804 0230 |
| Stardust | Сталь |
|  | Специальный режущий диск для стали ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 300 20,0 3,9 3,0 0497 804 0300 0497 804 0350 350 20,0 3,9 3,0 |

|  | Для сухой резки |
| --- | --- |
|  | Для стандартных строительных материалов |
| DTS 30 | TURBO-сегментирование – металлокерамика – универсальный |
|  | Бетон, кирпич, твердый клинкер, камень – универсальный ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 115 22,2 2,0 10,0 DTS30115 125 22,2 2,0 10,0 DTS30125 230 22,2 2,8 10,0 DTS30230 |
| DS 30 | Изготовлен по технологии спекания –универсальный |
|  | Бетон, кирпич, клинкер, стандартные строительные материалы ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 115 22,2 43 1,6 10 8 DS30115 125 22,2 42 1,6 10 9 DS30125 150 22,2 50 2,0 10 9 DS30150 180 22,2 42 2,0 10 13 DS30180 230 22,2 43 2,3 10 16 DS30230 |
| DS 30 | Технология спекания – универсальный |
|  | Бетон, кирпич, клинкер, стандартные строительные материалы ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 300 25,4 - 20,0 53 2,8 10 17 DS30300 350 25,4 - 20,0 52 2,8 10 20 DS30350 |

| Для сухой и мокрой резки |
| --- |
|  | Для универсального применения |
| LT 30 | TURBO-сегментирование для оптимального охлаждения – лазерная сварка |
|  | Бетон, армированный бетон, кирпич, клинкер средней твердости, стандартные строительные материалы ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 115 22,2 31 2,0 10 9 0497 835 0115 125 22,2 31 2,2 10 10 0497 835 0125 150 22,2 31 2,2 10 12 0497 835 0150 180 22,2 31 2,4 10 14 0497 835 0180 230 22,2 31 2,4 10 16 0497 835 0230 |
| LT 30 | TURBO-сегментирование для оптимального охлаждения – лазерная сварка |
|  | Бетон, армированный бетон, кирпич, клинкер средней твердости, стандартные строительные материалы ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 300 20,0 40 3,2 10 20 LT30 300 300 25,4 40 3,2 10 20 LT30 301 350 20,0 40 3,2 10 24 LT30 350 350 25,4 40 3,2 10 24 LT30 351 400 20,0 40 3,6 10 28 LT30 400 400 25,4/20 40 3,6 10 28 LT30 405 |
| CS 30 | Универсальный диск, для нарезчиков швов до 8,5 кВт |
|  | Режущий диск для бетона, армированного бетона, бетона с обнаженным заполнителем ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 350 25,4 40 2,8 10 24 CS30 351 400 25,4 40 3,2 10 28 CS30 401 450 25,4 40 3,2 10 32 CS30 451 600 25,4 40 4,0 10 42 CS30 601 |

|  | Для сухой и мокрой резки |
| --- | --- |
|  | Для стандартных строительных материалов |
| LU 40 | Бетон Premium – лазерная сварка |
|  | Бетон, армированный бетон, кирпич, бетон с обнаженным заполнителем, клинкер, камень, стандартные строительные материалы ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 115 22,2 31 2,2 10 9 0497 364 0115 125 22,2 31 2,2 10 10 0497 364 0125 150 22,2 32 2,4 10 12 0497 364 0150 180 22,2 33 2,4 10 14 0497 364 0180 230 22,2 38 2,4 10 16 0497 364 0230 |
| LB 40 | Бетон Premium – лазерная сварка |
|  | Бетон, армированный бетон, кирпич, бетон с обнаженным заполнителем, клинкер, камень, стандартные строительные материалы ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 300 20,0 40 3,2 10 20 LB40 300 300 25,4 40 3,2 10 20 LB40 301 350 20,0 40 3,2 10 24 LB40 350 350 25,4 40 3,2 10 24 LB40 351 400 20,0 40 3,6 10 28 LB40 400 400 25,4/20,0 40 3,6 10 28 LB40 405 |
| CS 40 | Бетон Premium – лазерная сварка, для нарезчиков швов до 11 кВт |
|  | Бетон, армированный бетон, бетон с обнаженным заполнителем ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 350 25,4 40 2,8 10 24 CS40351 400 25,4 40 3,2 10 28 CS40 401 450 25,4 40 3,6 10 32 CS40 451 500 25,4 40 3,6 10 36 CS40501 600 25,4 40 4,0 10 40 CS40 601 |

| Для сухой и мокрой резки |  |
| --- | --- |
|  | Алмазные режущие диски высочайшего качества! Менее интенсивное нагревание – отсутствие необходимости делать паузы для охлаждения! Быстрый распил! |
| LCP 1 | Бетон Premium – лазерная сварка |
|  | Быстро вращающийся режущий диск для бетона, бетона с обнаженным заполнителем, твердого кирпича, клинкера и строительных материалов с твердыми примесями ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 115 22,2 31,0 2,2 10,0 9 0497 811 0115 125 22,2 31,0 2,2 10,0 10 0497 811 0125 150 22,2 32,0 2,4 10,0 12 0497 811 0150 180 22,2 33,0 2,4 10,0 14 0497 811 0180 230 22,2 38,0 2,4 10,0 16 0497 811 0230 |
| LCP 1 | Бетон Premium – лазерная сварка |
|  | Скоростной режущий диск для бетона, бетона с обнаженным заполнителем, клинкера и строительных материалов с твердыми примесями ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 300 20,0 40,0 3,2 10,0 20 LCP1 300 300 25,4 40,0 3,2 10,0 20 LCP1 301 350 20,0 40,0 3,2 10,0 24 LCP1 350 350 25,4 40,0 3,2 10,0 24 LCP1 351 400 20,0 40,0 3,6 10,0 28 LCP1 400 400 25,4/20,0 40,0 3,6 10,0 28 LCP1 405 |

|  | Для сухой и мокрой резки |
| --- | --- |
|  | Алмазные режущие диски высочайшего качества! Менее интенсивное нагревание – отсутствие необходимости делать паузы для охлаждения! Быстрый распил! |
| LSP 3 | Гранит Premium – лазерная сварка |
|  | Скоростной режущий диск для гранита, твердого камня, бетона с твердыми примесями, железобетона, чугунных труб, железа ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 115 22,2 31,0 2,4 10,0 9 0497 813 0115 125 22,2 31,0 2,4 10,0 10 0497 813 0125 150 22,2 32,0 2,4 10,0 12 0497 813 0150 180 22,2 33,0 2,8 10,0 14 0497 813 0180 230 22,2 38,0 2,8 10,0 16 0497 813 0230 |
| LSP 3 | Гранит Premium – лазерная сварка |
|  | Скоростной режущий диск для гранита, твердого камня, бетона с твердыми примесями, железобетона, чугунных труб, железа ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 300 20,0 40,0 3,2 10,0 20 LSP3 300 300 25,4 40,0 3,2 10,0 20 LSP3 301 350 20,0 40,0 3,2 10,0 24 LSP3 350 350 25,4 40,0 3,2 10,0 24 LSP3 351 400 20,0 40,0 3,6 10,0 28 LSP3 400 400 25,4/20,0 40,0 3,6 10,0 28 LSP3 405 |

| Для сухой и мокрой резки |
| --- |
|  | Универсальный алмазный режущий диск для бетона и асфальта. Новое расположение смешивающих сегментов. |

| Асфальт |  | Камень |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Бетон |  | Железо |  |
| Кирпич |  |  |  |

| LCA 65 | Универсальный – лазерная сварка |
| --- | --- |
|  | Универсальный диск со специальными зубьями – разные сегменты для различных материалов от твердых до абразивных. Для бетона, асфальта и стандартных строительных материалов. ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 300 20,0 40,0 3,2 10,0 20 LCA65 300 300 25,4 40,0 3,2 10,0 20 LCA65 301 350 20,0 40,0 3,2 10,0 24 LCA65 350 350 25,4 40,0 3,2 10,0 24 LCA65 351 400 20,0 40,0 3,6 10,0 28 LCA65 400 400 25,4 40,0 3,6 10,0 28 LCA65 401 |
| LCA 65 | Универсальный – лазерная сварка |
|  | Универсальный диск со специальными зубьями – разные сегменты для различных материалов от твердых до абразивных. Для бетона, асфальта и стандартных строительных материалов. ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 450 25,4 40,0 3,4 10,0 32 0497 865 0450 |

|  | Для мокрой резки |
| --- | --- |
|  | Алмазный режущий диск для провессионалов. Для бензиновых отрезных шлифовальных машин и прочих ручных пил. |
| SG 35 | Твердый камень, стандарт – лазерная сварка |
|  | Удобный режущий диск с Turbo-сегментами, с низким уровня шума для твердого камня, бетона с твердыми примесями, натурального и искусственного камня, твердого клинкера. ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 300 20,0 31,0 2,8 10,0 20 0396 327 0302 0396 327 0301 0396 327 0352 0396 327 0351 0396 327 0402 0396 327 0401 300 25,4 31,0 2,8 10,0 20 350 20,0 31,0 2,8 10,0 24 350 25,4 31,0 2,8 10,0 24 400 20,0 31,0 3,2 10,0 30 400 25,4 31,0 3,2 10,0 30 |
| TS 35 | Бетон – лазерная сварка |
|  | Супер-тонкий алмазный диск для Squatina 400, GÖLZ HE160 и других ручных резчиков. Материал: бетон, железобетон. ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 350 20,0 / 25,4 31,0 2,4 10,0 24 0497 807 0350 0497 807 0401 0497 807 0403 400 25,4 31,0 2,4 10,0 30 400 25,4 31,0 2,4 10,0 30 с отверстием заподлицо для HE160 и Squantina 400 |

| Для сухой и мокрой резки |
| --- |
|  | Для ручных резчиков и машин для нарезки швов Рекомендация по использованию дисков для асфальта Сухой и мокрый рез ( 300 - 450 мм Мокрый рез ( 500 - 800 мм |
| DA 60 | Асфальт Стандарт - лазерная сварка |
|  | Асфальт, каменный пол, клинкер средней твердости, кирпич Высота сегмента 10 мм, сухой и мокрый рез. ( Отверстие Сегмент (мм Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 300 20,0 40,0 2,8 10,0 20 DA6010300 300 25,4 40,0 2,8 10,0 20 DA6010301 350 20,0 40,0 2,8 10,0 24 DA6010350 350 25,4 40,0 2,8 10,0 24 DA6010351 400 20,0 40,0 3,2 10,0 28 DA6010400 400 25,4 / 20,0 40,0 3,2 10,0 28 DA6010405 |
| AS 60 | Асфальт Стандарт - лазерная сварка |
|  | Для нарезчиков швов мощностью до 7,5 кВт Асфальт, каменный пол, клинкер средней твердости, Высота сегмента 10 мм, сухой и мокрый рез. ( Отверстие Сегмент (мм Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 350 25,4 40,0 2,8 10,0 24 AS60351 400 25,4 40,0 3,2 10,0 28 AS60405 450 25,4 40,0 3,6 10,0 32 AS60451 |

|  | Для сухой и мокрой резки |
| --- | --- |
|  | Для ручных резчиков и нарезчиков швов Рекомендация по использованию дисков для асфальта Сухой и мокрый рез ( 300 - 450 мм Мокрый рез ( 500 - 800 мм |
| LA 75 | Асфальт Стандарт – лазерная сварка |
|  | Длительный срок службы при работе с асфальтом, каменными полами и абразивными строительными материалами С глубоко расположенными защитными сегментами, предотвращающими стачивание ( Отверстие Сегмент (мм Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 300 20,0 40,0 2,8 10,0 18 LA75 300 300 25,4 40,0 2,8 10,0 18 LA75 301 350 20,0 40,0 2,8 10,0 21 LA75 350 350 25,4 40,0 2,8 10,0 21 LA75 351 400 20,0 40,0 3,2 10,0 24 LA75 400 400 25,4/'20,0 40,0 3,2 10,0 24 LA75 401 |
| AS 75 | Асфальт Стандарт – лазерная сварка |
|  | Для нарезчиков швов мощностью до 11 кВт Длительный срок службы при работе с асфальтом, каменными полами и абразивными строительными материалами ( Отверстие Сегмент (мм Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 350 25,4 40,0 2,8 10,0 21 AS75 351 400 25,4 40,0 3,2 10,0 24 AS75 401 450 25,4 40,0 3,4 10,0 28 AS75 451 500 25,4 40,0 3,4 10,0 30 AS75 501 600 25,4 40,0 4,0 10,0 36 AS75 601 |

| Для сухой и мокрой резки |
| --- |
|  | Для ручных резчиков и нарезчиков швов Рекомендация по использованию дисков для асфальта Сухой и мокрый рез ( 300 - 450 мм Мокрый рез ( 500 - 600 мм |
| LA 85 | Асфальт Premium – лазерная резка |
|  | Длительный срок службы при работе с асфальтом, каменными полами и абразивными строительными материалами С глубоко расположенными защитными сегментами, предотвращающими стачивание ( Отверстие Сегмент (мм Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 300 20,0 40,0 2,8 10,0 18 LA85 300 300 25,4 40,0 2,8 10,0 18 LA85301 350 20,0 40,0 2,8 10,0 21 LA85 350 350 25,4 40,0 2,8 10,0 21 LA85 351 400 20,0 40,0 3,2 10,0 24 LA85 400 400 25,4 40,0 3,2 10,0 24 LA85 401 |
| AS 85 | Асфальт Premium – лазерная сварка |
|  | Для нарезчиков швов мощностью до 15 кВт Длительный срок службы при работе с асфальтом, каменными полами и абразивными строительными материалами С глубоко расположенными защитными сегментами, предотвращающими стачивание ( Отверстие Сегмент (мм Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 350 25,4 40,0 2,8 10,0 21 AS85 351 400 25,4 40,0 3,2 10,0 24 AS85 401 450 25,4 40,0 3,4 10,0 28 AS85 451 500 25,4 40,0 3,4 10,0 30 AS85 501 600 25,4 40,0 4,0 10,0 36 AS85 601 |

|  | Для сухой и мокрой резки |
| --- | --- |
|  | Для плитки – камня – керамики – гранита – натурального и искусственного камня |
| SF 20 | Качество Premium – изготовлен по технологии спекания |
|  | Плика, керамика, камень, тонкий гранит, мрамор, оптимальное использование с машинами для резки плитки и камня ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 180 25,4 2,0 5,0 0497 309 0181 0497 309 0201 0497 309 0200 0497 309 0251 0497 309 0301 0497 309 0351 0497 309 0350 200 25,4 2,0 5,0 200 30,0 / 25,4 2,0 5,0 250 25,4 2,0 5,0 300 25,4 2,0 5,0 350 25,4 2,0 5,0 350 30,0 / 25,4 2,0 5,0 |
| SlimFast | Качество Premium Плюс – изготовлен по технологии спекания |
|  | Высокоскоростной режущий диск для керамики, керамогранита, плитки, мрамора, гранита ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 115 22,2 1,2 5,0 0497 806 0115 0497 806 0125 0497 806 0150 0497 806 0180 0497 806 0201 0497 806 0230 0497 806 0251 0497 806 0301 0497 806 0351 125 22,2 1,2 5,0 150 22,2 1,4 5,0 180 22,2 1,6 5,0 200 25,4 2,0 5,0 230 22,2 2,0 5,0 250 25,4 2,0 5,0 300 25,4 2,0 5,0 350 25,4 2,0 5,0 |

| Для мокрой резки |  |
| --- | --- |
|  | Для камнерезных станков |
| SU 50 | Бетон – лазерная сварка |
|  | Универсальный алмазный диск с мелким зубом и пониженным уровнем шума. Бетон, бетон с обнаженным заполнителем, кирпич ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 250 30,0 / 25,4 38,0 2,4 10,0 18 0396 321 0250 300 30,0 / 25,4 40,0 2,8 10,0 20 0396 321 0300 350 25,4 40,0 2,8 10,0 24 0396 321 0351 350 30,0 / 25,4 40,0 28,0 10,0 24 0396 321 0350 400 30,0 / 25,4 40,0 3,2 10,0 28 0396 321 0400 450 30,0 / 25,4 40,0 3,4 10,0 32 0396 321 0450 500 60,0 40,0 4,5 10,0 36 0396 321 0500 625 60,0 40,0 4,5 10,0 44 0396 321 0625 650 60,0 40,0 4,5 10,0 46 0396 321 0650 |
| SG 35 | Гранит Turbo – лазерная сварка |
|  | Удобный режущий диск для твердого камня, гранита, натурального и искусственного камня, твердого клинкера. Turbo-сегменты с мелкими зубьями с пониженным уровнем шума ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 350 30,0/25,4 31,0 2,8 10,0 24 0396 327 0350 350 25,4 31,0 2,8 10,0 24 0396 327 0351 400 30,0/25,4 31,0 3,2 10,0 30 0396 327 0400 450 30,0/25,4 31,0 3,4 10,0 34 0396 327 0450 500 25,4 31,0 4,5 10,0 38 0396 327 0501 600 25,4 31,0 4,5 10,0 44 0396 327 0601 |

|  | Для мокрой резки |
| --- | --- |
|  | Для камнерезных станков |
| SK 80 | Бетон, стандартные строительные материалы – лазерная резка |
|  | Шамот, известково-песчаный кирпич, огнеупорный кирпич, керамические пористые блоки, базальт, пемза, абразивный шамот ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 300 30,0/25,4 40,0 2,8 7,0 20 0396 312 0300 300 25,4 40,0 2,8 7,0 20 0396 312 0301 350 30,0/25,4 40,0 2,8 7,0 23 0396 312 0350 |
| WHISPER | Бетон, стандартные строительные материалы – лазерная резка |
|  | Удобный режущий диск для твердого камня, гранита и бетона, Turbo-сегменты ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 350 25,4 40,0 3,0 10,0 25 0296 487 0350 |

|  | Алмазные режущие диски для абразивных материалов, используемые на станках для резки строительных блоков |  |
| --- | --- | --- |

| BS 30 | Известково-песчаный кирпич Стандарт |
| --- | --- |
|  | Известково-песчаный кирпич, керамические пористые блоки, пемза, кирпич, абразивные бетонные изделия ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 625 60,0 40,0 4,4 10,0 34 0396 329 0625 650 60,0 40,0 4,4 10,0 36 0396 329 0650 700 60,0 40,0 4,4 10,0 40 0396 329 0700 900 60,0 40,0 4,8 10,0 46 0396 329 0900 1000 60,0 40,0 4,8 10,0 56 0396 329 1000 |

| Для мокрой резки |  |
| --- | --- |
|  | Алмазный режущий диск для профессионалов. Для бензиновых и электрических ручных резчиков. |
| TP 35 | Бетон – лазерная сварка |
|  | Алмазный диск Turbo для ручных резчиков (надпил до обработки кольцевой пилой). Turbo-сегментирование! Материал: бетон, сталебетон. ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 400 25,4 - 20,0 20,0 4,5 10,0 46 0497 808 0400 |
| АЛМАЗНЫЕ РЕЖУЩИЕ КОЛЬЦА | Для алмазной кольцевой пилы |
|  | Тип Код Описание Номер для заказа DR 20 Желтый Бетон, железобетон, гранит 0396 890 0020 DR 50 Синий Бетон, железобетон, средней твердости 0396 890 0050 DR 80 Красный Каменная кладка, газобетон, КС 0396 890 0080 |

|  | Для мокрой резки |
| --- | --- |
|  | Пилы для асфальта для нарезчиков швов |
| AS 42 | Асфальт – лазерная сварка |
| O Форма зубьев C 1 S с защитными сегментами O Лучшие показатели при угловой скорости 40 - 45 м/с | Длительный срок службы для машин мощностью до 20 кВт. Конструктивное исполнение обеспечивает высокое качество резания. ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 500 25,4 40,0 3,6 8,0 30 0396 342 0500 600 25,4 40,0 3,6 8,0 36 0396 342 0600 600 25,4 40,0 4,5 8,0 36 0396 342 0601 700 25,4 40,0 4,5 8,0 40 0396 342 0701 750 25,4 40,0 4,5 8,0 42 0396 342 0751 800 25,4 40,0 4,5 8,0 46 0396 342 0801 |
| AGS 43 | Асфальт – лазерная сварка |
|  | Длительный срок службы для машин мощностью более 20 кВт ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 500 25,4 47,0 3,6 12,0 30 AGS43 500 36 600 25,4 48,0 3,6 12,0 35 ASG43 600 36 600 25,4 47,0 4,4 12,0 35 ASG43 600 44 700 25,4 47,0 4,4 12,0 40 ASG43 700 44 800 25,4 47,0 4,4 12,0 45 ASG43 800 45 |

| Для мокрой резки. |  |  |
| --- | --- | --- |
| LB 55 | Бетон, железобетон, кирпич, клинкер. Для машин мощностью до 15 кВт – лазерная сварка |  |

|  | Для бетона и железобетона, кирпича и клинкера. ( Отверстие Сегмент (мм Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 300 25,4 40,0 2,8 10,0 20 0497 855 0300 300 25,4 40,0 2,8 10,0 20 0497 855 0301 350 25,4 40,0 2,8 10,0 23 0497 855 0350 350 25,4 40,0 2,8 10,0 23 0497 855 0351 400 25,4 40,0 3,2 10,0 27 0497 855 0400 400 25,4 40,0 3,2 10,0 27 0497 855 0401 450 25,4 40,0 3,4 10,0 30 0497 855 0450 500 25,4 40,0 4,0 10,0 33 0497 855 0500 600 25,4 40,0 4,0 10,0 40 0497 855 0600 |
| --- | --- |
| AB 58 | Бетон Профи. Для нарезчиков швов мощностью до 20 кВт – лазерная сварка |
|  | Premium Профи для бетона и железобетона ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 500 25,4 40,0 3,6 10,0 30 0396 458 0500 600 25,4 40,0 3,6 10,0 36 0396 458 0600 600 25,4 40,0 4,5 10,0 36 0396 458 0601 700 25,4 40,0 3,6 10,0 40 0396 458 0700 800 25,4 40,0 4,5 10,0 46 0396 458 0801 900 25,4 40,0 4,5 10,0 50 0396 458 0901 1000 25,4 40,0 4,5 10,0 56 0396 458 1001 |
| AB 60 | Бетон Профи. Для нарезчиков швов мощностью до 30 кВт – лазерная сварка |
|  | Premium Профи, бетон и железобетон, износостойкий ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 500 25,4 40,0 3,6 7,0 30 0396 460 0500 600 25,4 40,0 3,6 7,0 36 0396 460 0600 650 25,4 40,0 3,6 7,0 36 0396 460 0650 800 25,4 40,0 4,5 7,0 46 0396 446 0801 |

|  | Для мокрой резки |
| --- | --- |
| CS 61 | Бетон Профи. Для нарезчиков швов мощностью до 15 кВт, лазерная сварка |
|  | Длительный срок службы при резке бетона и железобетона. ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 500 25,4 47,0 3,6 12,0 30 CS61 500 36 600 25,4 47,0 3,6 12,0 35 CS61 600 36 650 25,4 47,0 3,6 12,0 35 CS61 650 36 700 25,4 47,0 3,6 12,0 40 CS61 700 36 800 25,4 47,0 4,4 12,0 45 CS61 800 44 1000 25,4 47,0 4,2 12,0 56 CS61 1000 42 |
| CS 60 | Бетон Стандарт. Для нарезчиков швов мощностью до 20 кВт – лазерная сварка |
|  | Высокая износостойкость при резке бетона и железобетона. ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 500 25,4 47,0 3,6 12,0 30 CS60500 36 600 25,4 47,0 3,6 12,0 35 CS60600 36 650 25,4 47,0 3,6 12,0 35 CS60 650 36 700 25,4 47,0 3,6 12,0 40 CS60 700 36 800 25,4 47,0 4,4 12,0 45 CS60 800 44 800 25,4 47,0 4,0 12,0 45 CS60 800 40 1000 25,4 47,0 4,2 12,0 56 CS60 1000 42 1000 25,4 47,0 4,5 12,0 56 CS60 1000 45 |
|  | Пилы по бетону Galaxis для мощных нарезчиков швов. Оптимальное использование мощности благодаоя специальной алмазной технологии. |
|  | ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 600 25,4 40 4,1 11,5 GX 603 610 41 800 25,4 40 4,1 11,5 GX 603 806 41 |
| Железобетон Алмазные диски: Galaxis GXW3 / GXW4 / GXW5 Оптимальное использование мощности благодаря специальной алмазной технологии |  |

| GXW3 | Бетон Premium, лазерная сварка |  |
| --- | --- | --- |

Для машин мощностью от 10 кВт до 15 кВт

| Номинал ( (мм) | ( (мм) | # | Сегмент Д x Ш (мм) | Отверстие (мм) | Градуирован-ный круг | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 630 | 48 | 24 x 4,8 x 10+2 | 60 | - | GX360048 |
| 700 | 730 | 58 | 24 x 4,8 x 10+2 | 60 | - | GX370048 |
| 800 | 830 | 64 | 24 x 4,4 x 10+2 | 60 | - | GX380044 |
| 800 | 830 | 64 | 24 x 4,4 x 10+2 | 60 | TK 130 - 6xM8 | GX380644 |
| 800 | 830 | 64 | 24 x 4,8 x 10+2 | 60 | - | GX380048 |
| 800 | 830 | 64 | 24 x 4,8 x 10+2 | 60 | TK 130 - 6xM8 | GX380648 |
| 900 | 915 | 72 | 24 x 4,4 x 10+2 | 60 | - | GX390044 |
| 1000 | 1030 | 80 | 24 x 4,4 x 10+2 | 60 | - | GX3100044 |

| GXW4 | Бетон Premium, лазерная сварка |  |
| --- | --- | --- |

Для машин мощностью от 15 кВт до 20 кВт

| Номинал ( (мм) | ( (мм) | # | Сегмент Д x Ш (мм) | Отверстие (мм) | Градуирован-ный круг | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 630 | 48 | 24 x 4,8 x 10+2 | 60 | - | GX460048 |
| 700 | 730 | 58 | 24 x 4,8 x 10+2 | 60 | - | GX470048 |
| 800 | 830 | 64 | 24 x 4,4 x 10+2 | 60 | - | GX480044 |
| 800 | 830 | 64 | 24 x 4,4 x 10+2 | 60 | TK 130 - 6xM8 | GX480644 |
| 800 | 830 | 64 | 24 x 4,8 x 10+2 | 60 | - | GX480048 |
| 800 | 830 | 64 | 24 x 4,8 x 10+2 | 60 | TK 130 - 6xM8 | GX480648 |
| 900 | 915 | 72 | 24 x 4,4 x 10+2 | 60 | - | GX490044 |
| 1000 | 1030 | 80 | 24 x 4,4 x 10+2 | 60 |  | GX4100044 |
| 1200 | 1215 | 96 | 24 x 4,4 x 10+2 | 60 |  | GX4120044 |

| GXW5 | Бетон Premium, лазерная сварка |  |
| --- | --- | --- |

Для машин мощностью от  20 кВт

| Номинал ( (мм) | ( (мм) | # | Сегмент Д x Ш (мм) | Отверстие (мм) | Градуирован-ный круг | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 630 | 48 | 24 x 4,8 x 10+2 | 60 | - | GX560048 |
| 700 | 730 | 58 | 24 x 4,8 x 10+2 | 60 | - | GX570048 |
| 800 | 830 | 64 | 24 x 4,4 x 10+2 | 60 | - | GX580044 |
| 800 | 830 | 64 | 24 x 4,4 x 10+2 | 60 | TK 130 - 6xM8 | GX580644 |
| 800 | 830 | 64 | 24 x 4,8 x 10+2 | 60 | - | GX580048 |
| 800 | 830 | 64 | 24 x 4,8 x 10+2 | 60 | TK 130 - 6xM8 | GX580648 |
| 900 | 915 | 72 | 24 x 4,4 x 10+2 | 60 | - | GX590044 |
| 1000 | 1030 | 80 | 24 x 4,4 x 10+2 | 60 | - | GX5100044 |

Железобетон

| Алмазные диски: GXW300 / GXW400 / GXW500 Оптимальное использование мощности за счет особого размещения алмазов. |  |
| --- | --- |

| GXW300 | Бетон Premium, лазерная сварка |  |
| --- | --- | --- |

Для машин мощностью от 10 кВт до 15 кВт

| Номинал ( (мм) | ( (мм) | # | Сегмент Д x Ш (мм) | Отверстие (мм) | Градуирован-ный круг | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 610 | 36 | 40 x 4,8 x 10+2 | 60 | - | GXW30060048 |
| 800 | 810 | 50 | 40 x 4,4 x 10+2 | 60 | TK 90 6xM8 | GXW30080644 |
| 800 | 830 | 64 | 24 x 4,4 x 10+2 | 60 | - | GX380044 |

| GXW400 | Бетон Premium, лазерная сварка |  |
| --- | --- | --- |

Для машин мощностью от 15 кВт до 20 кВт

| Номинал ( (мм) | ( (мм) | # | Сегмент Д x Ш (мм) | Отверстие (мм) | Градуирован-ный круг | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 600 | 610 | 36 | 40 x 4,8 x 10+2 | 60 | - | GXW40060048 |
| 800 | 810 | 50 | 40 x 4,4 x 10+2 | 60 | - | GXW40080044 |

| GXW500 | Бетон Premium, лазерная сварка |  |
| --- | --- | --- |

Для машин мощностью от 20 кВт

| Номинал ( (мм) | ( (мм) | # | Сегмент Д x Ш (мм) | Отверстие (мм) | Градуирован-ный круг | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 800 | 810 | 50 | 40 x 4,8 x 10+2 | 60 | TK110/130 6xM8 | GXW50080648 |
| 1000 | 1010 | 60 | 40 x 4,4 x 10+2 | 60 | - | GXW500100044 |

| WS42 | Бетон Premium, пайка или лазерная сварка |  |
| --- | --- | --- |

Для машин мощностью от 15 кВт

| Номинал ( (мм) | ( (мм) | # | Сегмент Д x Ш (мм) | Отверстие (мм) | Градуирован-ный круг | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1000 | 1000 | 56 | 40 x 4,5 x 8 | 60 | gelasert | 03965421001 |
| 1200 | 1200 | 68 | 40 x 4,5 x 8 | 60 | gelötet | 03965421201 |
| 1500 | 1500 | 78 | 40 x 4,5 x 8 | 60 | gelötet | 03965421501 |
| 1600 | 1600 | 78 | 40 x 4,5 x 8 | 60 | gelötet | 03965421601 |
| 1800 | 1800 | 90 | 40 x 4,5 x 8 | 60 | gelötet | 03965421801 |

| АЛМАЗНЫЙ ДИСК GN2540 |  |
| --- | --- |
| STONESelect | Гранит – алмазный диск ( 300 - 500 мм Высота сегмента 10 мм на основе типа сандвич |
| Критерии выбора |  |
| STONE Select GN2540 | Очень мягкое соединение для очень низкой мощности привода (машины для резки камня мощностью от 2,2кВт до 5,0 кВт), высокая мощность резки, очень тихая работа! |
| GN2540 | Диски для гранита STONE Select |
|  | Диск для гранита с основой типа сандвич. Высота сегмента 10 мм! ( Отверстие Сегмент (мм) Номер для заказа (мм) (мм) Д Ш В # 300 30,0 / 25,4 40,0 2,8 10,0 21 0395 425 0301 350 30,0 / 25,4 40,0 2,8 10,0 25 0395 425 0351 400 60,0 40,0 3,2 10,0 28 0395 425 0400 500 60,0 40,0 3,6 10,0 36 0395 425 0500 600 60,0 40,0 4,5 10,0 42 0395 425 0600 |

Режущие диски поставляются со всеми стандартными основными и дополнительными отверстиями, а также от ( 400 мм возможностью восстановления (повторной напайки) алмазных сегментов. Другие размеры по запросу.

Инструменты рассчитаны на следующие условия эксплуатации:

| Угловая скорость: | Оптимальная производительность, откорректированная с учетом особенностей машины и диаметра листа в диапазоне от 27 до 33 м/с |
| --- | --- |
| Необходимое охлаждение: | Ок. 18 - 22 л/мин. в зависимости от использования |

| STONE Select GN35 | Мягкое соединение для низкой мощности привода и высокой скорости резки |  |
| --- | --- | --- |
| STONE Select GN45 | Среднетвердое соединение для увеличения срока службы при высокой скорости резки |  |
| STONE Select GN55 | Соединение для мощных машин с высочайшей скоростью резки |

| STONE Select | Диски для гранита ( 350 - 600 мм |
| --- | --- |
|  | Высота сегмента 10 мм на основе типа сандвич |

|  |  |  | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | # | Д х Ш х В |  |
| 350 | 42 | 20 x 2,8 x 10 | 0395 5 0350 |
| 400 | 48 | 20 x 3,2 x 10 | 0395 5_ _ 0400 |
| 450 | 52 | 20 x 3,6 x 10 | 0395 5 0450 |
| 500 | 60 | 20 x 3,6 x 10 | 0395 5_ _ 0500 |
| 600 | 72 | 20 x 3,6 x 10 | 0395 5_ _ 0600 |

Режущие диски поставляются со всеми стандартными основными и 	—> GN35= 0395 535 0350 - 0395 535 0600

дополнительными отверстиями, а также от Ø 400 возможностью

восстановления (повторной напайки) алмазных сегментов.	—> GN45= 0395 545 0350 - 0395 545 0600

—> GN55= 0395 555 0350 - 0395 555 0600

Прочие размеры предоставляются по запросу.

| STONE Select GN35 | Мягкое соединение для низкой мощности привода и высокой скорости резки |  |
| --- | --- | --- |
| STONE Select GN45 | Среднетвердое соединение для увеличения срока службы при высокой скорости резки |  |
| STONE Select GN55 | Соединение для мощных машин с высочайшей скоростью резки |

| STONE Select | Дски для гранита ( 400 - 800 мм |
| --- | --- |
|  | Высота сегмента 20 мм - сегменты конусной формы на основе типа сандвич с собственной геометрией |

|  |  |  | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| ( | # | Д х Ш х В |  |
| 400 | 38 | 25 x 3,5/3,2 x 20 | 0395 8_ _ 0400 |
| 450 | 44 | 25 x 3,9/3,6 x 20 | 0395 8_ _ 0450 |
| 500 | 48 | 25 x 3,9/3,6 x 20 | 0395 8_ _ 0500 |
| 600 | 58 | 25 x 4,8/4,5 x 20 | 0395 8_ _ 0600 |
| 625 | 60 | 25 x 4,8/4,5 x 20 | 0395 8 0625 |
| 700 | 64 | 25 x 5,3/5,0 x 20 | 0395 8_ _ 0700 |
| 800 | 74 | 25 x 5,8/5,5 x 20 | 0395 8_ _ 0800 |

Режущие диски поставляются со всеми стандартными основными и	—> GN35= 0395 835 0350 - 0395 835 0600

дополнительными отверстиями.	—> GN45= 0395 845 0350 - 0395 845 0600

Прочие размеры предоставляются по запросу.	—> GN55= 0395 855 0350 - 0395 855 0600

| Резка: | Продвижение до 5,5 м при опускании до 60 мм |
| --- | --- |
| Угловая скорость: | Оптимальная производительность, откорректированная с учетом особенностей машины и диаметра листа в диапазоне от 27 до 33 м/с |
| Необходимое охлаждение: | Ок. 18 - 22 л/мин. в зависимости от использования |

Угловая скорость для алмазных отрезных дисков

|  | Оборотов в минуту при угловой скорости: |
| --- | --- |
| ( (мм) | 35 м/с | 40 м/с | 45 м/с | 50 м/с | 60 м/с | 63 м/с | 80 м/с | 100 м/с |
| 115 | 5810 | 6640 | 7470 | 8300 | 9960 | 10460 | 13280 | 16600 |
| 125 | 5340 | 6110 | 6870 | 7630 | 9160 | 9620 | 12220 | 15270 |
| 150 | 4450 | 5090 | 5720 | 6360 | 7630 | 8020 | 10180 | 12730 |
| 180 | 3710 | 4240 | 4770 | 5300 | 6360 | 6680 | 8480 | 10610 |
| 200 | 3340 | 3820 | 4300 | 4770 | 5730 | 6010 | 7630 | 9540 |
| 230 | 2900 | 3320 | 3730 | 4150 | 4980 | 5230 | 6640 | 8300 |
| 250 | 2670 | 3060 | 3440 | 3820 | 4580 | 4810 | 6110 | 7630 |
| 300 | 2230 | 2550 | 2860 | 3180 | 3820 | 4010 | 5090 | 6360 |
| 350 | 1910 | 2180 | 2460 | 2730 | 3270 | 3430 | 4360 | 5450 |
| 400 | 1670 | 1910 | 2150 | 2390 | 2860 | 3000 | 3810 | 4770 |
| 450 | 1480 | 1700 | 1910 | 2120 | 2550 | 2670 | 3390 | 4240 |
| 500 | 1340 | 1530 | 1720 | 1910 | 2290 | 2400 | 3050 | 3810 |
| 600 | 1110 | 1270 | 1430 | 1590 | 1910 | 2000 | 2540 | 3180 |
| 650 | 1030 | 1180 | 1320 | 1470 | 1760 | 1850 | 2350 | 2930 |
| 700 | 950 | 1090 | 1230 | 1360 | 1640 | 1710 | 2180 | 2720 |
| 750 | 890 | 1020 | 1150 | 1270 | 1530 | 1600 | 2030 | 2540 |
| 800 | 840 | 950 | 1070 | 1190 | 1430 | 1500 | 1900 | 2380 |
| 900 | 740 | 850 | 950 | 1060 | 1270 | 1330 | 1690 | 2120 |
| 1000 | 670 | 760 | 860 | 950 | 1150 | 1200 | 1520 | 1900 |
| 1200 | 560 | 640 | 720 | 800 | 950 | 1000 | 1270 | 1590 |
| 1500 | 460 | 510 | 570 | 640 | 760 | 800 | 1010 | 1270 |
| 1600 | 420 | 480 | 540 | 600 | 720 | 750 | 950 | 1190 |
| 1800 | 370 | 420 | 480 | 530 | 640 | 660 | 840 | 1060 |

Угловая скорость пильного листа определяется с учетом распиливаемого материала.

Может быть рекомендована следующая угловая скорость, целесообразная с экономической точки зрения:

| Материал | Гранит | Мрамор, искусственный камень, керамика | Бетон |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | с высоким содержа-нием кварца | с низким содержанием кварца |  | неарми-рованный | армии-рованный | Асфальт |
| Угловая скорость, м/с | 25 - 30 | 32 - 40 | 40 - 50 | 30 - 50 | 30 - 40 | 45 - 60 |

Высокая угловая скорость – более 60 м/с – требует другого предварительного натяжения стальой основы.

Переходные кольца для алмазных отрезных дисков

| Внешний ( | Внутренний ( | Ширина | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- |
| (мм) | (мм) | (мм) |  |
| 22,2 | 15 | 1,5 | 0296 310 0031 |
| 22,2 | 20 | 1,8 | 0296 310 0023 |
| 25,4 | 20 | 10 (STIHL) | 0282 000 0002 |
| 25,4 | 16 | 1,8 | 0296 310 0027 |
| 25,4 | 20 | 1,8 | 0296 310 0024 |
| 25,4 | 20 | 2,2 | 0296 310 0000 |
| 25,4 | 20 | 2,5 | 0296 310 0001 |
| 25,4 | 20 | 2,8 | 0296 310 0002 |
| 25,4 | 22,2 | 1,8 | 0296 310 0025 |
| 25,4 | 22,2 | 2,5 | 0296 310 0003 |
| 25,4 | 22,2 | 2,8 | 0296 310 0004 |
| 30 | 25,4 | 1,6 | 0296 310 0038 |
| 30 | 25,4 | 1,8 | 0296 310 0029 |
| 30 | 25,4 | 2,2 | 0296 310 0033 |
| 30 | 25,4 | 2,5 | 0296 310 0005 |
| 30 | 25,4 | 2,8 | 0296 310 0006 |
| 30 | 25,4 | 3,5 | 0296 310 0007 |
| 30 | 15 | 1,2 | 0296 310 0032 |
| 30 | 20 | 1,8 | 0296 310 0030 |
| 30 | 22,2 | 1,2 | 0296 310 0035 |
| 30 | 22,2 | 1,8 | 0296 310 0077 |
| 30 | 25,4 | 1,2 | 0296 310 0034 |
| 35 | 25,4 | 2,5 | 0296 310 0008 |
| 35 | 25,4 | 2,8 | 0296 310 0009 |
| 35 | 25,4 | 3,5 | 0296 310 0010 |
| 50 | 25,4 | 2,8 | 0296 310 0022 |
| 50 | 25,4 | 3,5 | 0296 310 0011 |
| 50 | 30 | 3,5 | 0296 310 0013 |
| 50 | 35 | 2,8 | 0296 310 0028 |
| 50 | 35 | 3,4 | 0296 310 0015 |
| 60 | 25,4 | 2,8 | 0296 310 0021 |
| 60 | 25,4 | 3,5 | 0296 310 0012 |
| 60 | 30 | 3,5 | 0296 310 0014 |
| 60 | 35 | 2,8 | 0296 310 0037 |
| 60 | 35 | 3,5 | 0296 310 0016 |
| 60 | 50 | 2,8 | 0296 310 0036 |
| 60 | 50 | 3,5 | 0296 310 0017 |
| 60 | 55 | 3,5 | 0296 310 0018 |
| 80 | 50 | 3,5 | 0296 310 0019 |
| 80 | 60 | 3,5 | 0296 310 0020 |

Алмазные шлифовальные инструменты для обработки бетонных полов – от твердых до очень мягких – при поверхностной санации со средне-твердым соединением – с системой EASY-SLIDE-SYSTEM для быстрого монтажа.

|  | Тип | Зернис-тость |  | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | GP 50 | PKD | Высокая производительность съема для эпоксида, акрила, клея и шпатлевки | 0497 530 0008 |
|  | GPD 80 | PKD + D | С алмазным опорным сегментом для эпоксида, акрила, клея и шпатлевки | 0497 530 0009 |
|  | GM 20 | 16/18 | Бетон, каменный пол – средне-твердое соединение, крупнозернистый | 0497 530 0003 |
|  | GM 30 | 30/40 |  | 0497 530 0004 |
|  | GM 60 | 60/80 |  | 0497 530 0005 |
|  | GM 100 | 100/120 |  | 0497 530 0006 |
|  | GM 270 | 270/320 | Бетон, каменный пол, средне-твердое соединение, мелкозернистый | 0497 530 0007 |

|  | Алмазные инструменты GÖLZ оборудованы для быстрой и простой смены инструментов новой системой Easy-Slide-System. При этом не требуется длительное привинчивание |
| --- | --- |

SHARK – соединение алмаза – металла – пластика для шлифовки промышленных полов и полов из искусственного материала без царапин.

|  | Тип | Мокрый/ сухой | ( | Зернистость | Код цвета | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Shark | Мокрый/ сухой | 150 | 30 | оранжевый | 0497 SD1 50W2 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 150 | 100 | черный | 0497 SD1 50W4 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 220 | 30 | оранжевый | 0497 SD2 20W2 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 220 | 100 | черный | 0497 SD2 20W4 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 400 | 30 | оранжевый | 0497 SD4 00W2 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 400 | 100 | черный | 0497 SD4 00W4 |

OCTOPUS – соединение алмаза и искусственного материала для средне-твердых и мягких бетонных полов и покрытий и натурального камня.

|  | Тип | Мокрый/ сухой | ( | Зернистость | Код цвета | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Octopus | Сухой | 150 | 100 | черный | 0497 OC1 50D4 |
|  |  | Сухой | 220 | 100 | черный | 0497 OC2 20D4 |
|  |  | Сухой | 400 | 100 | черный | 0497 OC4 00D4 |

|  | Тип | Мокрый/ сухой | ( | Зернистость | Код цвета | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Octopus | Мокрый/ сухой | 150 | 200 | синий | 0497 OC1 50D5 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 150 | 400 | красный | 0497 OC1 50D6 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 150 | 800 | белый | 0497 OC1 50D7 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 220 | 200 | синий | 0497 OC2 20D5 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 220 | 400 | красный | 0497 OC2 20D6 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 220 | 800 | белый | 0497 OC2 20D7 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 400 | 200 | синий | 0497 OC4 00D5 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 400 | 400 | красный | 0497 OC4 00D6 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 400 | 800 | белый | 0497 OC4 00D7 |

MAMBA – ультра-полировка, соединение алмаза и пластика для окончательной очистки и зеркального блеска бетона

|  | Тип | Мокрый/ сухой | ( | Зернистость | Код цвета | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Mamba | Мокрый/ сухой | 150 | 1500 | желтый | 0497 MA1 50D2 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 220 | 1500 | желтый | 0497 MA2 20D2 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 400 | 1500 | желтый | 0497 MA4 00D2 |

WATER GLOSS – соединение алмаза и пластика для твердых промышленных полов и покрытий из натурального камня

|  | Тип | Мокрый/ сухой | ( | Зернистость | Код цвета | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Water Gloss | Мокрый/ сухой | 150 | 100 | черный | 0497 WG1 50D4 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 220 | 100 | Черный | 0497 WG2 20D4 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 400 | 100 | Черный | 0497 WG4 00D4 |

|  | Тип | Мокрый/ сухой | ( | Зернистость | Код цвета | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Water Gloss | Мокрый/ сухой | 150 | 200 | синий | 0497 WG1 50D5 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 150 | 400 | красный | 0497 WG1 50D6 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 150 | 800 | белый | 0497 WG1 50D7 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 220 | 200 | синий | 0497 WG2 20D5 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 220 | 400 | красный | 0497 WG2 20D6 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 220 | 800 | белый | 0497 WG2 20D7 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 400 | 200 | синий | 0497 WG4 00D5 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 400 | 400 | красный | 0497 WG4 00D6 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 400 | 800 | белый | 0497 WG4 00D7 |

MAММUT – универсальная система: достижение цели за 4 шага. Для полов от твердых до очень мягких – применение мокрым и сухим способом.

|  | Тип | Мокрый/ сухой | ( | Зернистость | Код цвета | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maммut – 4 Step | Мокрый/ сухой | 150 | MT 1 | оранжевый | 0497 MT1 50S1 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 150 | MT 2 | черный | 0497 MT1 50S2 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 150 | MT 3 | красный | 0497 MT1 50S3 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 150 | MT 4 | желтый | 0497 MT1 50S4 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 220 | MT 1 | оранжевый | 0497 MT220S1 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 220 | MT 2 | черный | 0497 MT220S2 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 220 | MT 3 | красный | 0497 MT220S3 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 220 | MT 4 | желтый | 0497 MT2 20S4 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 400 | MT 1 | оранжевый | 0497 MT4 00S1 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 400 | MT 2 | черный | 0497 MT4 00S2 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 400 | MT 3 | красный | 0497 MT4 00S3 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 400 | MT 4 | желтый | 0497 MT4 00S4 |

MAMMUT/MAMBA – ультра-полировка, соединение алмаза и пластика для окончательной очистки и зеркального блеска бетона

|  | Тип | Мокрый/ сухой | ( | Зернистость | Код цвета | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maммut Mamba | Мокрый/ сухой | 150 | MT 5 | серый | 0497 MA1 50D3 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 220 | MT 5 | серый | 0497 MA2 20D3 |
|  |  | Мокрый/ сухой | 400 | MT 5 | серый | 0497 MA4 00D3 |

### Алмазные зенкеры для сухого сверления

M 16 – лазерная сварка

|  | Сухая неударная система сверления для электрических распределительных коробок |  |
| --- | --- | --- |

| Тип | 0 (мм) | Полезная длина (мм) | # | Сегмент Д х Ш х В (мм) | Номер для заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DS 68 D/ DS 82 СЕРЫЙ, алмазный зенкер Стандарт |
| DS 68 | 68 | 60 | 6 | 12 x 3,5 x8 | 0296 414 0668 0296 414 0682 |
| DS 82 | 82 | 60 | 8 | 12 x 3,5 x 8 |  |
| DB 10 СЕРЫЙ для плотного известково-песчаного кирпича, каменной кладки, твердого кирпича |
| DB 10 | 68 | 60 | 3 | 24 x 3,5 x 8 | 0296 416 0668 0296 416 0682 |
| DB 10 | 82 | 60 | 4 | 24 x 3,5 x 8 |  |
| DB 12 КРАСНЫЙ для абразивной каменной кладки, известково-песчаного кирпича, газобетона, пористого бетона, пемзы |
| DB 12 | 68 | 60 | 6 | 24 x 3,5 x 8 | 0296 418 0668 0296 418 0682 |
| DB 12 | 82 | 60 | 8 | 24 x 3,5 x 8 |  |
| DB 10 S короткие зубья, очень удобен, спокойный ход, для плотного известково-песчаного кирпича |
| DB 10 S | 68 | 60 | 6 | 12 x 3,5 x 8 | 0296 417 0668 0296 417 0682 |
| DB 10 S | 82 | 60 | 8 | 12 x 3,5 x 8 |  |
| Принадлежности |
| Тип машины | Адаптер с центровым сверлом | Номер для заказа |
| Стандарт | 6-гранный / M 16 | 0296 516 0010 |
| Hilti / Fein | SDS+/M 16 | 0296 516 0030 |
| Cardi / Bender / Weka | R W" / M 16 | 0296 516 0011 |
| Cardi T 1800-82 | M 18 x 2,5 / M 16 | 0296 513 0040 |
| Bosch | 5/8"-16G / M 16 | 0296 516 0013 |

| Полезная длина 90 мм Сухое сверление с вытяжкой (для всех употребимых промышленных пылесосов) |  |
| --- | --- |

| Тип | 0 (мм) | Полезная длина (мм) | # | Сегмент Д х Ш х В (мм) | Номер для заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Алмазный зенкер, полезная длина 90 мм, разъем M 16 |  |
| DB10SV | 68 | 90 | 6 | 12 x 3,5 x 8 | 0296 415 0668 0296 415 0682 |
| DB10SV | 82 | 90 | 8 | 12 x 3,5 x 8 |  |
| Принадлежности |
| Тип машины | Адаптер с центровым сверлом | Номер для заказа |
| Пылевой ротор M 16 | M 16 | 0296 513 1001 |
| Центрирующее острие | Для полых насадок | 0296 513 1002 |
| Адаптер | M 16 / R ½'' | 0296 513 1003 |
| Адаптер | M 16 / M 18 x 2,5 | 0296 513 1006 |

| KT 65 | Коронка для сухого сверления для пылевого ротора GÖLZ DRILLVAC Полезная длина 300 мм, присоединительный размер 11/4" UNC |
| --- | --- |

| Коронка для каменной кладки, известково-песчаного кирпича, пемзы, кирпича, керамических поризованных блоков и прочих абразивных материалов. | Мы рекомендуем использовать для сухого сверления ручные сверлильные машины Gölz и пылесосы для сухой уборки Gölz. |
| --- | --- |
| ( мм | Коли-чество | Сегмент Д x Ш x В (мм) | Номер для заказа |  |  |
| 31 | 3 | 16 x 3,0 x 7 | D540 425 3031 |  |  |
| 41 | 3 | 16 x 3,0 x 7 | D540 425 3041 |  |  |
| 51 | 3 | 16 x 3,0 x 7 | D540 425 3051 |  |  |
| 56 | 4 | 16 x 3,0 x 7 | D540 425 3056 |  |  |
| 61 | 4 | 24 x 3,5 x 7 | D540 425 3061 |  |  |
| 68 | 4 | 24 x 3,5 x 7 | D540 425 3068 |  |  |
| 72 | 4 | 24 x 3,5 x 7 | D540 425 3072 |  |  |
| 82 | 4 | 24 x 3,5 x 7 | D540 425 3082 |  |  |
| 101 | 5 | 24 x 3,5 x 7 | D540 425 3101 |  |  |
| 111 | 5 | 24 x 3,5 x 7 | D540 425 3111 |  |  |
| 121 | 5 | 24 x 4,0 x 7 | D540 425 3121 |  |  |
| 131 | 5 | 24 x 4,0 x 7 | D540 425 3131 |  |  |
| 141 | 5 | 24 x 4,0 x 7 | D540 425 3141 |  |  |
| 151 | 6 | 24 x 4,0 x 7 | D540 425 3151 |  |  |
| 161 | 6 | 24 x 4,0 x 7 | D540 425 3161 |  |  |
| 181 | 6 | 24 x 4,0 x 7 | D540 425 3181 |  |  |

Коронка для сухого сверления для печников. Применение при работе с огнеупорным камнем и шамотом.

| ( (мм) | # | Сегмент Д x Ш x В (мм) | Номер для заказа | Мы рекомендуем использовать для сухого сверления центровое сверло, а также кольцо для легкого отсоединения коронки. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 171 | 6 | 24 x 4,0 x 7 | D540 425 2171 |  |
| 181 | 6 | 24 x 4,0 x 7 | D540 425 2181 |  |
| 201 | 6 | 24 x 4,0 x 7 | D540 425 2201 |  |
| 225 | 7 | 24 x 4,0 x 7 | D540 425 2225 |  |
| 250 | 10 | 24 x 4,0 x 7 | D540 425 2250 |  |

| Пылевые роторы • Центровые сверла • Принадлежности | Пылевой ротор с разъемом для подключения двигателя R½" или 1¼" |
| --- | --- |
| Наименование товара | Номер для заказа |  |  |
| Пылевой ротор DRILLVAC 1 1/4", разъем для подключения к машине R1/2" | 0296 513 0060 |  |  |
| Пылевой ротор DRILLVAC 1 1/4", разъем для подключения к машине 1 1/2" | 0296 513 0065 |  |  |
| Пылевой ротор DRILLVAC 1 1/4", разъем для подключения к машине M18x2,5 | 0296 513 0070 |  |  |
| Центровое сверло длиной 300 мм | 0296 513 0061 |  |  |
| Центровое сверло длиной 250 мм | 0296 513 0062 |  |  |
| Толкатель – кольцо для легкого отсоединения коронки | 0295 150 0112 |  |  |
| Алюминиевый удлинитель 1 1/4", 200 мм/Alu-exten. 1 1/4", 200 мм | 0296 000 0036 |  |  |
| Алюминиевый удлинитель 1 1/4", 300 мм/Alu-exten. 1 1/4", 300 мм | 0296 000 0037 |  |  |

| RM 40 | Бетон Стандарт |  |
| --- | --- | --- |
| При работе с бетоном со слабым армированием и с армированием средней твердости, а также с каменной кладкой удобен в использовании и имеет длительный срок эксплуатации |  |

| ( | Коли-чество | Сегмент | Полезная длина | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (мм) |  | Д х Ш х В (мм) | (мм) |  |
| 25 | 3 | 16 x 3,0 x 10 | 500 | D540 450 5025 |
| 32 | 4 | 16 x 3,0 x 10 | 500 | D540 450 5032 |
| 35 | 4 | 16 x 3,0 x 10 | 500 | D540 450 5035 |
| 42 | 5 | 16 x 3,0 x 10 | 500 | D540 450 5042 |
| 45 | 4 | 24 x 3,5 x 10 | 500 | D540 450 5045 |
| 52 | 5 | 24 x 3,5 x 10 | 500 | D540 450 5052 |
| 56 | 5 | 24 x 3,5 x 10 | 500 | D540 450 5056 |
| 62 | 6 | 24 x 3,5 x 10 | 500 | D540 450 5062 |
| 66 | 6 | 24 x 3,5 x 10 | 500 | D540 450 5066 |
| 72 | 6 | 24 x 3,5 x 10 | 500 | D540 450 5072 |
| 76 | 7 | 24 x 3,5 x 10 | 500 | D540 450 5076 |
| 82 | 7 | 24 x 3,5 x 10 | 500 | D540 450 5082 |
| 87 | 8 | 24 x 3,5 x 10 | 500 | D540 450 5087 |
| 92 | 8 | 24 x 3,5 x 10 | 500 | D540 450 5092 |
| 102 | 9 | 24 x 3,5 x 10 | 500 | D540 450 5102 |
| 108 | 9 | 24 x 4,0 x 10 | 500 | D540 450 5108 |
| 112 | 9 | 24 x 4,0 x 10 | 500 | D540450 5112 |
| 122 | 10 | 24 x 4,0 x 10 | 500 | D540 450 5122 |
| 125 | 10 | 24 x 4,0 x 10 | 500 | D540 450 5125 |
| 127 | 10 | 24 x 4,0 x 10 | 500 | D540 450 5127 |
| 132 | 10 | 24 x 4,0 x 10 | 500 | D540 450 5132 |
| 138 | 11 | 24 x 4,0 x 10 | 500 | D540 450 5138 |
| 142 | 11 | 24 x 4,0 x 10 | 500 | D540 450 5142 |
| 152 | 12 | 24 x 4,0 x 10 | 500 | D540 450 5152 |
| 158 | 12 | 24 x 4,0 x 10 | 500 | D540 450 5158 |
| 162 | 12 | 24 x 4,0 x 10 | 500 | D540 450 5162 |
| 172 | 13 | 24 x 4,0 x 10 | 500 | D540 450 5172 |
| 182 | 13 | 24 x 4,0 x 10 | 500 | D540 450 5182 |
| 186 | 13 | 24 x 4,0 x 10 | 500 | D540 450 5186 |
| 200 | 14 | 24 x 4,0 x 10 | 500 | D540 450 5200 |
| 212 | 15 | 24 x 4,0 x 10 | 500 | D540 450 5212 |
| 218 | 15 | 24 x 4,0 x 10 | 500 | D540 450 5218 |
| 225 | 15 | 24 x 4,0 x 10 | 500 | D540 450 5225 |
| 250 | 15 | 24 x 4,0 x 10 | 500 | D540 450 5250 |
| 270 | 16 | 24 x 4,5 x 10 | 500 | D540 450 5270 |
| 300 | 18 | 24 x 4,5 x 10 | 500 | D540 450 5300 |
| 320 | 19 | 24 x 4,5 x 10 | 500 | D540 450 5320 |
| 350 | 20 | 24 x 4,5 x 10 | 500 | D540 450 5350 |
| 400 | 22 | 24 x 4,5 x 10 | 500 | D540 450 5400 |
| Другие диаметры и полезные длины предоставляются только по запросу! |

| RM 52 RM 55 | Бетон Premium, железобетон с твердым заполнителем, каменная кладка Бетон Premium, железобетон, износостойкая каменная кладка |
| --- | --- |

| ( (мм) | Коли-чество | Сегмент Д х Ш (мм) | Длина (мм) | * Разъем – фланец с 4 отверстиями от ( 450 мм Номер для заказа фланца 0296 000 0111 Цена: 38,00 евро |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер для заказа: | D540 … … |  |  |
| 25 | 3 |  |  |  |
| 32 | 4 | 16x3,0 |  |  |
| 35 | 4 |  |  |  |
| 42 | 5 |  |  |  |
| 45 | 4 |  |  |  |
| 52 | 5 |  |  |  |
| 56 | 5 |  |  |  |
| 62 | 6 |  |  |  |
| 66 | 6 |  |  |  |
| 72 | 6 | 24x3,5 |  |  |
| 76 | 7 |  |  |  |
| 82 | 7 |  |  |  |
| 87 | 8 |  |  |  |
| 92 | 8 |  |  |  |
| 102 | 9 |  |  |  |
| 108 | 9 |  |  |  |
| 112 | 9 |  |  |  |
| 122 | 10 |  |  |  |
| 125 | 10 |  | 500 мм |  |
| 127 | 10 |  |  |  |
| 132 | 10 |  |  |  |
| 142 | 11 |  |  |  |
| 152 | 12 |  |  |  |
| 158 | 12 | 24x4,0 |  |  |
| 162 | 12 |  |  |  |
| 172 | 13 |  |  |  |
| 182 | 13 |  |  |  |
| 186 | 13 |  |  |  |
| 200 | 14 |  |  |  |
| 212 | 15 |  |  |  |
| 218 | 15 |  |  |  |
| 225 | 15 |  |  |  |
| 250 | 15 |  |  |  |
| 270 | 16 |  |  |  |
| 300 | 18 |  |  |  |
| 320 | 19 | 24x4,5 |  |  |
| 350 | 20 |  |  |  |
| 400 | 22 |  |  |  |
| Номер для заказа | D542... |  |  |  |
| 450 * | 23 |  |  |  |
| 500 * | 25 | 24x4,5 | 500 мм без фланца |  |
| 600 * | 28 |  |  |  |
| 700 * | 30 |  |  |  |
| 800 * | 35 |  |  |  |
| 900 * | 40 | 24x5,5 |  |  |
| 1000 * | 45 |  |  |  |
| 1100 * | 50 |  |  |  |
| 1200 * | 55 |  |  |  |

Остальные полезные длины доступны по запросу.

| RM 30 RM 65 | Железобетон с усиленной арматурой, гранит, чугунные трубы. Железобетон, структура сегментов для профессионального использования, легкая резка, длительный срок службы |
| --- | --- |

| ( | Коли-чество | Сегмент | Длина | * Разъем – фланец с 4 отверстиями от ( 450 мм Номер для заказа фланца 0296 000 0111 Цена: 38,00 евро |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| (мм) |  | Д х Ш |  |  |
|  |  | (мм) | (мм) |  |
| Номер для заказа: | D540… … |  |  |
| 25 | 3 |  |  |  |
| 32 | 4 | 16x3,0 |  |  |
| 35 | 4 |  |  |  |
| 42 | 5 |  |  |  |
| 45 | 4 |  |  |  |
| 52 | 5 |  |  |  |
| 56 | 5 |  |  |  |
| 62 | 6 |  |  |  |
| 66 | 6 |  |  |  |
| 72 | 6 | 24x3,5 |  |  |
| 76 | 7 |  |  |  |
| 82 | 7 |  |  |  |
| 87 | 8 |  |  |  |
| 92 | 8 |  |  |  |
| 102 | 9 |  |  |  |
| 108 | 9 |  |  |  |
| 112 | 9 |  |  |  |
| 122 | 10 |  |  |  |
| 125 | 10 |  | 450 мм |  |
| 127 | 10 |  |  |  |
| 132 | 10 |  |  |  |
| 142 | 11 |  |  |  |
| 152 | 12 |  |  |  |
| 158 | 12 | 24x4,0 |  |  |
| 162 | 12 |  |  |  |
| 172 | 13 |  |  |  |
| 182 | 13 |  |  |  |
| 186 | 13 |  |  |  |
| 200 | 14 |  |  |  |
| 212 | 15 |  |  |  |
| 218 | 15 |  |  |  |
| 225 | 15 |  |  |  |
| 250 | 15 |  |  |  |
| 270 | 16 |  |  |  |
| 300 | 18 |  |  |  |
| 320 | 19 | 24x4,5 |  |  |
| 350 | 20 |  |  |  |
| 400 | 22 |  |  |  |
| Номер для заказа | D542... |  |  |  |
| 450 * | 23 |  |  |  |
| 500 * | 25 | 24x4,5 | 450 мм без фланца |  |
| 600 * | 28 |  |  |  |
| 700 * | 30 |  |  |  |
| 800 * | 35 |  |  |  |
| 900 * | 40 | 24x5,5 |  |  |
| 1000 * | 45 |  |  |  |
| 1100 * | 50 |  |  |  |
| 1200 * | 55 |  |  |  |

Остальные полезные длины доступны по запросу.

| RM 40 | Бетон Стандарт |  |
| --- | --- | --- |
| Бетон, железобетон, каменная кладка Разъем R 1/2" |  |

| ( (мм) | Коли-чество | Сегмент Д х Ш х В (мм) | Полезная длина (мм) | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 3 | 16 x 3,0 x 10 | 400 | D520 450 4025 |
| 32 | 4 | 16 x 3,0 x 10 | 400 | D520 450 4032 |
| 35 | 4 | 16 x 3,0 x 10 | 400 | D520 450 4035 |
| 42 | 5 | 16 x 3,0 x 10 | 400 | D520 450 4042 |
| 45 | 4 | 24 x 3,5 x 10 | 400 | D520 450 4045 |
| 52 | 5 | 24 x 3,5 x 10 | 400 | D520 450 4052 |
| 56 | 5 | 24 x 3,5 x 10 | 400 | D520 450 4056 |
| 62 | 6 | 24 x 3,5 x 10 | 400 | D520 450 4062 |
| 66 | 6 | 24 x 3,5 x 10 | 400 | D520 450 4066 |
| 72 | 6 | 24 x 3,5 x 10 | 400 | D520 450 4072 |
| 76 | 7 | 24 x 3,5 x 10 | 400 | D520 450 4076 |
| 82 | 7 | 24 x 3,5 x 10 | 400 | D520 450 4082 |
| 87 | 8 | 24 x 3,5 x 10 | 400 | D520 450 4087 |
| 92 | 8 | 24 x 3,5 x 10 | 400 | D520 450 4092 |
| 102 | 9 | 24 x 3,5 x 10 | 400 | D520 450 4102 |
| 112 | 9 | 24 x 4,0 x 10 | 400 | D520 450 4112 |
| 122 | 10 | 24 x 4,0 x 10 | 400 | D520 450 4122 |
| 127 | 10 | 24 x 4,0 x 10 | 400 | D520 450 4127 |
| 132 | 10 | 24 x 4,0 x 10 | 400 | D520 450 4132 |
| 142 | 11 | 24 x 4,0 x 10 | 400 | D520 450 4142 |
| 152 | 12 | 24 x 4,0 x 10 | 400 | D520 450 4152 |
| 162 | 12 | 24 x 4,0 x 10 | 400 | D520 450 4162 |

| RM 52 | Premium |
| --- | --- |

Для бетона, каменной кладки, разъем R ½"

| ( (мм) | Коли-чество | Сегмент Д х Ш (мм) | Длина (мм) | Номер для заказа |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 25 | 3 | 16 x 3,0 | 400 мм | D 520 540 4025 |
| 32 | 4 | 16 x 3,0 | 400 мм | D 520 540 4032 |
| 35 | 4 | 16x3,0 | 400 мм | D 520 540 4035 |
| 42 | 5 | 16x3,0 | 400 мм | D 520 540 4042 |
| 45 | 4 | 24x3,5 | 400 мм | D 520 540 4045 |
| 52 | 5 | 24x3,5 | 400 мм | D 520 540 4052 |
| 56 | 5 | 24x3,5 | 400 мм | D 520 540 4056 |
| 62 | 6 | 24x3,5 | 400 мм | D 520 540 4062 |
| 66 | 6 | 24x3,5 | 400 мм | D 520 540 4066 |
| 72 | 6 | 24x3,5 | 400 мм | D 520 540 4072 |
| 76 | 7 | 24x3,5 | 400 мм | D 520 540 4076 |
| 82 | 7 | 24x3,5 | 400 мм | D 520 540 4082 |
| 87 | 8 | 24x3,5 | 400 мм | D 520 540 4087 |
| 92 | 8 | 24x3,5 | 400 мм | D 520 540 4092 |
| 102 | 9 | 24x3,5 | 400 мм | D 520 540 4102 |
| 112 | 9 | 24x4,0 | 400 мм | D 520 540 4112 |
| 122 | 10 | 24x4,0 | 400 мм | D 520 540 4122 |
| 127 | 10 | 24x4,0 | 400 мм | D 520 540 4127 |
| 132 | 10 | 24x4,0 | 400 мм | D 520 540 4132 |
| 142 | 11 | 24x4,0 | 400 мм | D 520 540 4142 |
| 152 | 12 | 24x4,0 | 400 мм | D 520 540 4152 |
| 162 | 12 | 24x4,0 | 400 мм | D 520 540 4162 |

| RS 70 | Алмазные коронки с кольцевым сегментом Premium |
| --- | --- |

Для бетона, железобетона, разъем R ½"

| ( (мм) | Коли-чество | Сегмент Д х Ш (мм) | Длина (мм) | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 10 | Кольцо | 2,5 | 400 мм | D520 501 4010 |
| 12 | Кольцо | 2,5 | 400 мм | D520 501 4012 |
| 14 | Кольцо | 2,5 | 400 мм | D520 501 4014 |
| 15 | Кольцо | 2,5 | 400 мм | D520 501 4015 |
| 16 | Кольцо | 2,5 | 400 мм | D520 501 4016 |
| 18 | Кольцо | 2,5 | 400 мм | D520 501 4018 |
| 20 | Кольцо | 2,5 | 400 мм | D520 501 4020 |
| 22 | Кольцо | 2,5 | 400 мм | D520 501 4022 |
| 24 | Кольцо | 2,5 | 400 мм | D520 501 4024 |
| 25 | Кольцо | 2,5 | 400 мм | D520 501 4025 |
| 26 | Кольцо | 2,5 | 400 мм | D520 501 4026 |
| 28 | Кольцо | 2,5 | 400 мм | D520 501 4028 |
| 30 | Кольцо | 2,5 | 400 мм | D520 501 4030 |
| 32 | Кольцо | 2,5 | 400 мм | D520 501 4032 |
| 35 | Кольцо | 2,5 | 400 мм | D520 501 4035 |
| 38 | Кольцо | 2,5 | 400 мм | D520 501 4038 |
| 40 | Кольцо | 2,5 | 400 мм | D520 501 4040 |
| 50 | Кольцо | 2,5 | 400 мм | D520 50 L2050 |

| KN 57 | Строительство канализационной сети |  |
| --- | --- | --- |
| Для бетона, железобетона и керамических труб. Разъем GÖLZ, фланец с 3 отверстиями |  |

| ( (мм) | Коли-чество | Сегмент Д х Ш х В (мм) | Полезная длина (мм) | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 112 | 9 | 24 x 4,0 x 7 | 300 | D530 402 3112 |
| 127 | 10 | 24 x 4,0 x 7 | 300 | D530 402 3127 |
| 138 | 11 | 24 x 4,0 x 7 | 300 | D530 402 3138 |
| 152 | 12 | 24 x 4,0 x 7 | 300 | D530 402 3152 |
| 162 | 12 | 24 x 4,0 x 7 | 300 | D530 402 3162 |
| 167 | 12 | 24 x 4,0 x 7 | 300 | D530 402 3167 |
| 172 | 13 | 24 x 4,0 x 7 | 300 | D530 402 3172 |
| 182 | 13 | 24 x 4,0 x 7 | 300 | D530 402 3182 |
| 186 | 13 | 24 x 4,0 x 7 | 300 | D530 402 3186 |
| 200 | 14 | 24 x 4,0 x 7 | 300 | D530 402 3200 |
| 212 | 15 | 24 x 4,0 x 7 | 300 | D530 402 3212 |
| 226 | 15 | 24 x 4,0 x 7 | 300 | D530 402 3226 |
| 232 | 15 | 24 x 4,0 x 7 | 300 | D530 402 3232 |
| 257 | 15 | 24 x 4,0 x 7 | 300 | D530 402 3257 |
| 297 | 18 | 24 x 4,5 x 7 | 300 | D530 402 3297 |
| 354 | 20 | 24 x 4,5 x 7 | 300 | D530 402 3354 |

|  |  | Номиналь-ная ширина | Внешний ( |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Штуцер ответвления |  | отверстия |
|  | из: | (мм) | (мм) |
|  | ПВХ | 100 | 112 |
|  | ПВХ | 125 | 127 |
|  | ПВХ | 150 | 162 |
|  | ПВХ | 200 | 200 |
|  |  | ST DN 150 | 172 |
|  | Камень | B DN 150 | 172 |
|  |  | B DN 200 | 232 |
|  |  | DN 150 | 200 |
|  |  | DN 200 | 257 |
|  | Бетон | 150 | 232 |
|  | Бетон | 225 | 330 |

| GS 30 | Канализационные чугунные трубы |  |
| --- | --- | --- |
| Специальный тип для чугунных труб. Разъем GÖLZ, фланец с 3 отверстиями |  |

| ( (мм) | Коли-чество | Сегмент Д х Ш х В (мм) | Полезная длина (мм) | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 173 | 14 | 24 x 4,0 x 10 | 175 | D530 301 2173 |
| 233 | 17 | 24 x 4,0 x 10 | 200 | D530 301 2233 |

Пожалуйста, соблюдайте предписания производителя труб по установке Bitte.

Алмазные коронки GÖLZ для литых седловых вставок для сверления изготовлены и проверены согласно погрешности, установленной производителем труб.

Диаметр отверстия не должен быть меньше предписанного!

DN 150 = ( 171,5 мм

DN 200 = ( 231,5 мм

Максимальный диаметр отверстия составляет:

DN 150 = ( 173,5 мм

DN 200 = ( 233,5 мм

##### Алмазные коронки для сверления отверстий

| В асфальте, бетоне и железобетоне Тестовые отверстия в бетоне |  |
| --- | --- |

| KN 57 | Тестовые отверстия в бетоне |
| --- | --- |

Для контрольного кольцевого сверления по бетону со степенью армирования от слабой до средней, выполняемого с помощью мощных специальных машин для кольцевого сверления и передвижных буровых установках. Разъем GÖLZ, фланец с 3 отверстиями

| ( (мм) | Коли-чество | Сегмент Д х Ш х В (мм) | Полезная длина (мм) | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 9 | 24 x 4,0 x 10 | 430 | D530 402 4107 |
| 158 | 12 | 24 x 4,0 x 10 | 430 | D530 402 4158 |
| 208 | 14 | 24 x 4,0 x 10 | 430 | D530 402 4208 |

| KH 95 | Тестовые отверстия в асфальте |
| --- | --- |

Для контрольного кольцевого сверления по асфальту, выполняемого с помощью мощных специальных машин для кольцевого сверления и передвижных буровых установках. Разъем GÖLZ, фланец с 3 отверстиями

| ( (мм) | # | Сегмент Д х Ш х В (мм) | Полезная длина (мм) | Номер для заказа |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 108 | 9 | 24 x 4,0 x 7 | 430 | D530 800 4107 |
| 158 | 12 | 24 x 4,0 x 7 | 430 | D530 800 4158 |
| 208 | 14 | 24 x 4,0 x 7 | 430 | D530 800 4208 |

|  | За счет двухрядной пайки со смещением обеспечивается лучшая защита промежуточных пространств Удлинитель Разъем 1¼ " |  |
| --- | --- | --- |
| Двухрядная головка сверла с сегментами, возможно использование всех типов сегментов Gölz в зависимости от материала | Керноприемное кольцо | Головка сверла |

| Сегменты для коронок |  |
| --- | --- |
| RM 40 | Бетон, железобетон, каменная кладка, камень |  |

| Диапазон диаметров сверления | Сегмент Д x Ш x В | Номер для заказа |
| --- | --- | --- |
| (мм) | (мм) |  |
| 25 | 16 x 3,0 x 10 | 0496 101 3025 |
| 32 - 42 | 16 x 3,0 x 10 | 0496 101 3035 |
| 42 - 56 | 24 x 3,5 x 10 | 0496 101 3052 |
| 62 - 72 | 24 x 3,5 x1 0 | 0496 101 3067 |
| 76 - 92 | 24 x 3,5 x 10 | 0496 101 3087 |
| 92 - 112 | 24 x 3,5 x 10 | 0496 101 3101 |
| 92 - 112 | 24 x 4,0 x 10 | 0496 101 3102 |
| 122 - 172 | 24 x 4,0 x 10 | 0496 101 3140 |
| 182 - 250 | 24 x 4,0 x 10 | 0496 101 3210 |
| 260 - 600 | 24 x 4,5 x 10 | 0496 101 3264 |

| СЕГМЕНТЫ |  |
| --- | --- |
| RM 30 | Бетон с разветвленной арматурой, гранит, чугунные трубы, сталь |  |
| RM 52 | Бетон, железобетон, каменная кладка средней твердости, СВЕРЛИЛЬНЫЕ СЕГМЕНТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ |
| RM 55 | Бетон, железобетон, каменная кладка, износоустойчивые, с длительным сроком службы |
| RM 65 | Бетон, железобетон, СВЕРЛИЛЬНЫЕ СЕГМЕНТЫ ДЛЯ ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ для очень быстрой работы |

КОЛЬЦЕВЫЕ СЕГМЕНТЫ

| RM 70 | Бетон, железобетон, каменная кладка средней твердости – Профи Premium |
| --- | --- |

| ( (мм) | Ш х В | Номер для заказа |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 10 | 2,5 x 7 | 0296 100 0810 |  |
| 12 | 2,5 x 7 | 0296 100 0812 |  |
| 14 | 2,5 x 7 | 0296 100 0814 |  |
| 15 | 2,5 x 7 | 0296 100 0815 |  |
| 16 | 2,5 x 7 | 0296 100 0816 |  |
| 18 | 2,5 x 7 | 0296 100 0818 |  |
| 20 | 2,5 x 7 | 0296 100 0820 |  |
| 22 | 2,5 x 7 | 0296 100 0822 |  |
| 24 | 2,5 x 7 | 0296 100 0824 |  |
| 25 | 2,5 x 7 | 0296 100 0825 |  |
| 26 | 2,5 x 7 | 0296 100 0826 |  |
| 28 | 2,5 x 7 | 0296 100 0828 |  |
| 30 | 2,5 x 7 | 0296 100 0830 |  |
| 32 | 2,5 x 7 | 0296 100 0832 |  |
| 35 | 2,5 x 7 | 0296 100 0835 |  |
| 38 | 2,5 x 7 | 0296 100 0838 |  |
| 40 | 2,5 x 7 | 0296 100 0840 |  |
| 50 | 2,5 x 7 | 0296 100 0850 |  |

| Переходники Удлинители коронок |  |
| --- | --- |

| Переходники |
| --- |
| Для подключения устройств | Для присоединения коронок | Номер для заказа |
| A-образная резьба ¼" UNC | Фланец с 3 отверстиями GÖLZ | 0296 000 0011 |
| A-образная резьба ¼" UNC | A-образная резьба ½" UNC | 0296 000 0014 |
| A-образная резьба ¼" UNC | Фланец-байонет с 4 отверстиями | 0296 000 0111 |
| I-образная резьба R½" | I-образная резьба ¼" UNC | 0296 000 0029 |

| Удлинители коронок, разъем 1¼" UNC (применимо при диаметре более BK-Ø 52 мм) |
| --- |
| Наименование | Полезная длина (мм) | Номер для заказа |
| Резьба 1¼" UNC | 100 мм | 0296 000 0041 |
| Резьба 1¼" UNC | 200 мм | 0296 000 0042 |
| Резьба 1¼" UNC | 300 мм | 0296 000 0043 |
| Резьба 1¼" UNC | 400 мм | 0296 000 0044 |
| Резьба 1¼" UNC | 500 мм | 0296 000 0045 |

| Удлинители коронок, разъем 1½" UNC (применимо при диаметре диаметре ВК более Ø 32 мм) |
| --- |
| Наименование | Полезная длина (мм) | Номер для заказа |
| Резьба R½" UNC | 100 мм | 0296 000 0061 |
| Резьба R½" UNC | 200 мм | 0296 000 0062 |
| Резьба R½" UNC | 300 мм | 0296 000 0063 |

| Удлинители коронок, разъем – фланец c 3 отверстиями GÖLZ (применимо при диаметре ВК более Ø 112 мм) |  |
| --- | --- |
| Наименование | Полезная длина (мм) | Номер для заказа |
| Фланец с 3 отверстиями GÖLZ | 100 мм | 0296 000 0051 |
| Фланец с 3 отверстиями GÖLZ | 200 мм | 0296 000 0052 |
| Фланец с 3 отверстиями GÖLZ | 300 мм | 0296 000 0053 |
| Фланец с 3 отверстиями GÖLZ | 400 мм | 0296 000 0054 |

| Удлинители полых сверел, разъем – фланец c 4 отверстиями GÖLZ (применимо при диаметре ВК более Ø 270 мм) |
| --- |
| Наименование | Полезная длина (мм) | Номер для заказа |
| Фланец-бауонет с 4 отверстиями | 300 мм | 0296 000 0055 |
| Фланец-бауонет с 4 отверстиями | 500 мм | 0296 000 0056 |

##### Приспособления для пайки и ремонта

| Приспособления для пайки и ремонта Наименование | Номер для заказа |
| --- | --- |
| Паяльный магнит, выступ 0,50 мм | 0267 1100036 |
| Паяльный магнит, выступ 0,75 мм | 0267 110 0037 |
| Паяльный магнит, выступ 1,00 мм | 0267 110 0038 |
| Паяльный магнит, выступ 1,25 мм | 0267 110 0039 |
| Паяльный магнит, выступ 1,50 мм | 0267 1100040 |
| Комбинированный четырехступенчатый паяльный магнит (0,5 / 0,75 / 1,00 / 1,25 мм) | 0267 110 0041 |
| Специальный серебряный припой Ø 1,5 мм | 0267 110 0035 |
| Флюс, наполнение 100 г | 0298 000 0978 |

## DS100 GX

| Алмазный канат Galaxis Оптимальная мощность за счет определенного расположения алмазных компонентов |  |  |
| --- | --- | --- |

| Тип Номер для заказа | ( | Количество зерен на п.м. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
| DS100GX | 10,5 мм | 40 | Канат Premium для бетона и железобетона Длительный срок службы |

| Тип Номер для заказа | ( | Количество зерен на п.м. | Описание |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Тонкий канат для быстрой резки бетона и железобетона, прорезиненный, с пружиной, для маломощных машин. |
| DS 88 | 8,8 мм | 40 |  |
| DS 100 | 11,0мм | 40 | Стандартный канат для бетона и железобетона, прорезиненный, с пружиной, удобный в использовании. |
| DS 120 | 10,5мм | 40 | Канат для быстрой резки Premium, прорезиненный, с пружиной, для бетона, железобетона, с разветвленной арматурой |
| DS 140 | 10,5 мм | 40 | Гальванический канат для бетона со значительной долей арматуры, резка стали 100% |

|  | Принадлежности | Номер для заказа |
| --- | --- | --- |
|  | Стальная сжимающая втулка PH 11 | 0283 100 5529 |
|  | Шарнирное сцепление GV 11 | 0283 100 5504 |
|  | Запасные болты для шарнирного сцепления | 0283 100 5503 |
|  | Стальная сжимающая втулка PH 8 | 0283 100 5530 |
|  | Обжимные клещи гидравлические, 8 т | 0283 100 0330 |
|  | Обжимной штамп PE 11 | 0283 100 0331 |
|  | Обжимной штамп PE 8 | 0282 100 0335 |

Группа

Германия

Гельц ГмбХ

Доммерсбах 51 | 53940 Хелленталь-Блументаль

+49 2482 12-0 | Fax +49 2482 12-222

info@goelz.de | www.goelz.de

Франция

Гельц С.А.С.

Эспас Латери | 1, рю де ля Мери | F-67370 Берстетт

+33 3 88 59 43 00 | Fax +33 3 88 59 47 77

info@golz.fr | www.golz.fr

Великобритания

Гельц (ЮК) Лтд.

Юнит А5 | Спрингхед, Энтерпрайз Парк

Нортфлит | Кент DA 11 8HB

+44 1 474 321 679 | Fax +44 1 474 321 477

info@goelz.co.uk | www.goelz.co.uk

Бенелюкс

Гельц Бенелюкс Н.В. Бельгия

Еупенер Штрассе 61 | B-4731 Ререн-Эйнаттен

+32 87 55 23 49 | Fax +32 13 78 33 28

benelux@goelz.de www.goelz-online.com

Австралия

Гельц Пти Лтд.,

44 Стенли Стрит | Пикхерст, NSW 2210 | Австралия

+61 2 9534 5599 | Fax +61 2 9534 5588

info@golz.com.au | www.golz.com.au

США

Гельц Л.Л.Ц.

5860 Ист Оседж Лейн | Коламбия MO 65203-6018

+1 573 44 526 83 | Fax +1 815 25 262 05

info@golzusa.com www.goelz-online.com

|  | Группа немецких производителей Алмазного инструмента в Союзе немецких страховщиков |
| --- | --- |

Ваш дилер ГЕЛЬЦ

# Text boxes

Алмазные

инструменты

Алмазные шлифовальные чашки

Шлифовальные чашки и фрезы

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ TRENNSCHEIBEN/DIAMOND BLADE

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

ДИСКИ ДЛЯ АСФАЛЬТА

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

АЛМАЗНЫЕ ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ

Для мощных нарезчиков швов. Благодаря точному расположению алмазов этот диск обладает уникальными режущими способностями и высокой проходимостью. Область применения: Бетон с твердым заполнителем и прочным армированием.

ДИСКИ ДЛЯ СТЕНОРЕЗНЫХ МАШИН

ДИСКИ ДЛЯ СТЕНОРЕЗНЫХ МАШИН

АЛМАЗНЫЙ ДИСК GN2540

ОТРЕЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ГРАНИТА

АЛМАЗНЫЕ ДИСКИ ДЛЯ ГРАНИТА

УГЛОВАЯ СКОРОСТЬ

ПЕРЕХОДНЫЕ КОЛЬЦА

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШЛИФОВКИ И ПОЛИРОВКИ

Грубая шлифовка

Тонкая шлифовка

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШЛИФОВКИ И ПОЛИРОВКИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШЛИФОВКИ И ПОЛИРОВКИ

ОБОРУДОВАНИЕ ДЛЯ ШЛИФОВКИ И ПОЛИРОВКИ

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ ДЛЯ СУХОГО СВЕРЛЕНИЯ

АЛМАЗНАЯ СИСТЕМА СУХОГО СВЕРЛЕНИЯ

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ 1¼" UNC

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ 1¼" UNC

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ 1¼" UNC

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ R ½"

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ R ½"

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ, фланец с 3 отверстиями

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ, фланец с 3 отверстиями

мин

мин

АЛМАЗНЫЕ КОРОНКИ, фланец с 3 отверстиями

ВИНТОВЫЕ КОРОНКИ

СЕГМЕНТЫ ДЛЯ КОРОНОК

10 мм
«домик»

СЕГМЕНТЫ И КОЛЬЦА ДЛЯ КОРОНОК

10 мм
«домик»

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К КОРОНКАМ

ПРИНАДЛЕЖНОСТИ К КОРОНКАМ

АЛМАЗНЫЙ КАНАТ